## Slide 1
Projeto Conceitual
(Capítulo 7)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização da fase de projeto conceitual
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: Objetivos do capítulo 1/2
Entender como ocorre a geração e seleção da concepção do produto a partir das especificações-meta do produto
Mostrar a importância da modelagem funcional do produto para a obtenção de alternativas de solução para o produto
Mostrar como representar os princípios de solução para as funções de menor complexidade, por meio de efeitos físicos e portadores de efeito
Apresentar os diferentes métodos de criatividade e como esses podem ser usados para a obtenção de princípios de solução,

## Slide 4: Objetivos do capítulo 2/2
Mostrar como a TRIZ pode ser usada em conjunto com o QFD, estrutura de funções e matriz morfológica
Apresentar o conceito de arquitetura, sua utilização para a representação das alternativas para o produto.
Entender como a arquitetura modular pode ser utilizada, e suas diferentes aplicações
Entender como pode ser iniciado o detalhamento das concepções desenvolvidas por meio da escolha dos materiais, processos de fabricação e montagem dos SSC, dentro dos conceitos de engenharia simultânea

## Slide 5: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Definir plano macro de processo
Selecionar concepções alternativas
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 6: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Modelagem funcional
Métodos de criatividade (quadros 7.4 e 7.5)
Projeto Modular (quadro 7.6)
Seleção de concepções
Seleção de materiais (quadro 7.7)
Princípios e recomendações para o DFM (quadro 7.9)
Princípios e recomendações para o DFA (quadro 7.10)

## Slide 7: O problema de projeto na fase de projeto conceitual
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
Problema
Sub-Problemas
(Campo dos problemas)
(Campo das soluções)
resolução
Sub-Soluções
composição
Solução
complexidade

## Slide 8: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Projeto Conceitual

## Slide 9: Conceitos básicos para entendimento da fase de projeto conceitual
Relação entre os principais conceitos na fase de projeto conceitual e sua relação com a fase de projeto informacional

## Slide 10: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 11: Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Segue a atividade genérica descrita no capítulo 3, na qual todas atividades da fase de planejamento (capítulo 5) são revisadas;
Cuidado para não exagerar no nível de detalhamento do planejamento: não se deve definir uma atividade para cada documento a ser gerado;
Ter em mente que o Plano visa auxiliar a distribuição das tarefas, sua previsão e controle;
Como prever a duração das atividades da fase de projeto conceitual? Dados históricos...;
Estude quadro 5.4.

## Slide 12: Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual (atividade genérica)
analisar o plano de projeto atual;
analisar e sintetizar das novas condições para a realização do projeto;
atualizar e detalhar o escopo do projeto;
atualizar e detalhar as, atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma;
atualizar e detalhar recursos necessários;
atualizar estimativa de orçamento do projeto;
atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho;
analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto;
avaliar novos riscos;
atualizar plano de comunicação;
planejar, atualizar e preparar novas aquisições; e
definir / atualizar os critérios de passagem dos gates.

## Slide 13: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 14: Informações e tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 1/4
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 15
Tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 2/4
Analisar as especificações-meta do produto
  As especificações contém requisitos que possam gerar função (verbo + substantivo)?
Identificar as funções do produto;
Estabelecer a função global;
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.

## Slide 16
Tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 3/4
Analisar as especificações-meta do produto
Identificar as funções do produto;
  Funções técnicas
    Funções estruturais
    Funções de transformação
    Funções adicionais
  Funções interativas
    Funções ergonômicas
    Funções sintáticas
    Funções semânticas
Estabelecer a função global;
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.

## Slide 17
Tarefas da atividade: Modelar funcionalmente o produto 4/4
Analisar as especificações-meta do produto
Identificar as funções do produto;
Estabelecer a função global;
  Todos os produtos possuem uma função mais importante
  Fornece, de forma condensada, o que se deve esperar do produto
Estabelecer estruturas funcionais alternativas;
Selecionar a estrutura funcional.

## Slide 18: A fase de projeto conceitual
Função Total
Funções parciais
(Campo das funções)
(Campo dos princípios de soluções)
Princípios de Soluções
Princípios de Solução Total
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
resolução
composição
complexidade
Especificações
Concepção
Modelagem funcional

## Slide 19: Elaboração da Função Global (ou Total) a partir das especificações-meta
Localizar, dentre as especificações-meta, aquelas que dizem respeito às funções do produto.
Detectar, nessas especificações funcionais, as principais entradas e saídas do sistema em termos de fluxos de energia, material e sinal.
Estabelecer os estados das principais entradas e saídas listadas no item anterior.
Detectar, dentre os fluxos listados, quais os fluxos principais de entrada e de saída do sistema.
Do relacionamento entre os fluxos principais de entrada e de saída do sistema (e de seus estados), tentar expressar a função total em termos de um par verbo+substantivo.
Representar os dados levantados nos itens acima na forma de um diagrama de blocos

## Slide 20: Representação da Função total e seu desdobramento
Funções de menor complexidade

## Slide 21: Exemplo: Máquina para lavar roupas 1/3

## Slide 22: Exemplo: Máquina para lavar roupas 2/3

## Slide 23: Exemplo: Máquina para lavar roupas 3/3
Ver também Método FAST, quadro 7.2

## Slide 24: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 25: Informações e tarefas da atividade: Desenvolver princípios de solução para as funções

## Slide 26: A fase de projeto conceitual
Função Total
Funções parciais
(Campo das funções)
(Campo dos princípios de soluções)
Princípios de Soluções
Princípios de Solução Total
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
resolução
composição
complexidade
Especificações
Concepções

## Slide 27: Tarefas da atividade: Desenvolver princípios de solução para as funções 1/3
Definir efeitos físicos (ou químicos, biológicos,...)
Definir portadores de efeito
  Sistema físico definido qualitativamente capaz de realizar o efeito físico esperado
  Ao se definir um portador para um efeito  define-se o princípio de solução a ser utilizado para a função.

## Slide 28: Tarefas da atividade: Desenvolver princípios de solução para as funções 2/3
Podemos ter diferentes portadores para um mesmo efeito.
  Exemplo: Portadores para o efeito físico da alavanca

## Slide 29: Tarefas da atividade: Desenvolver princípios de solução para as funções 3/3
Um Princípio de solução é um sistema físico, é composto por elementos e suas relações, cuja representação deve possibilitar a identificação do tipo de elemento, quantidade, forma, movimentos e atributos de materiais
Normalmente existem diferentes Princípios de solução para uma mesma função
  Exemplos:

## Slide 30: Obtenção dos Princípios de solução
Bancos de dados de princípios de solução;
Catálogos de princípios de solução;
Métodos de criatividade
  Brainstorming
  Método 635
  Lateral Thinking
  Synetics
  Galeria
  Método Morfológico
  Análise e Síntese Funcional
  Analogia Sistemática
  Análise do Valor
  Questionários e Cheklists
  TRIZ

## Slide 31
A busca de soluções para um problema se processa em dois tempos:
  Busca de idéias;
  Crítica e avaliação das idéias.
Brainstorming (Método Intuitivo)
BRAINSTORMING = Brain (CÉREBRO) + Storm (tempestade)
Equipe multidisciplinar em torno de seis pessoas;
Princípios:
  É proibida a crítica;
  Mesmo a imaginação mais extravagante é bem-vinda;
  É preciso jogar com as idéias;
  Procura-se o máximo de idéias.
Toró de
Palpite !!!
Ver quadro 7.3

## Slide 32
Equipe composta por seis integrantes;
Cada um escreve três sugestões iniciais;
As sugestões iniciais são passadas para os outros cinco integrantes
Método 635 (Brainstorming escrito)
Exemplo: Como aproveitar peças de couro de 40 X 40 cm?
Fonte: Bonsiepe, et al.

## Slide 33
Sinergia (Método Intuitivo)
Passo 1: Formular o Problema
Passo 2: Analisar o Problema
SOLUÇÃO DO PROBLEMA
PASSO 3: APLICAÇÃO DE ANALOGIAS
... se é um problema de orientação, como os seres vivos se orientam ...
... se for um caso de propulsão, como os peixes e outros animais se propulsionam ...
Passo 4: Desenvolver a analogia
Passo 5: Aplicar a solução
PROBLEMA DE PROJETO
Utiliza diferentes elementos da criatividade, (incubação, pensamento divergente, tentativa e erro, analogias) de modo sinérgico.
É um método para aplicação em grupo multidisciplinar de quatro a sete pessoas

## Slide 34: Galeria (Método Intuitivo)
Tanto para trabalho individual quanto em grupo
Cada membro propõe soluções individualmente
As soluções propostas (desenhos e textos) são fixados em paredes
As soluções são então analisadas

## Slide 35
Método Morfológico (Método Sistemático) 1/2
Pesquisa sistemática de diferentes combinações de elementos ou parâmetros com o objetivo de encontrar uma nova solução para o problema.
  Listar as funções do produto
  Listar os possíveis meios (princípios de solução) para cada função
  Representar as funções e os princípios de solução e explorar as combinações

## Slide 36
Método Morfológico (Método Sistemático) 2/2
Sij  princípios de solução

## Slide 37
Analogia (Método Sistemático) 1/2
Exemplos:
  O velcro e a semente de carrapicho;
  O sonar e o golfinho e o morcego;
  Aviões (forma, asas e estrutura) e pássaros;
  Propulsão e direção de veículos aquáticos e a medusa que se desloca por meio da propulsão a jatos de água;
  Estruturas diversas semelhantes a ossos, plantas, favos de mel e teias de aranha
Busca de soluções ou funções do problema em outro campo de conhecimento, na natureza ou na literatura

## Slide 38
Analogia (Método Sistemático) 1/2
Exemplo: verbo “Cortar”
Rasgar Dobrar Cisalhar Entalhar Trincar
Dividir Fatiar Riscar Fundir Tracionar
Corroer Fundir Furar Romper Desgastar
Esmerilar Jatear Serrar Separar
Pode-se definir uma “palavra chave” do problema e substituir a palavra chave por sinônimos ou alternativas de declaração (Analogia Simbólica)
Pode-se colocar-se no lugar de pessoas, peças, operações, mecanismos (Analogia Pessoal ou Empatia)

## Slide 39: Análise de Valor (Método Sistemático)
Objetiva melhorar o produto e o critério para julgar o melhoramento é o custo, mas o valor ou qualidade do mesmo não deve ser reduzido
VALOR: é a qualidade do que tem força, valentia, coragem, esforço, mérito, preço, custo, uso ou estima
FUNÇÃO: é o exercício, atividade ou uso de um órgão, máquina, pessoa, ou seja, é a tarefa ou tarefas que um produto, serviço ou sistema executam

## Slide 40: TIPS / TRIZ
Theory of Inventive Problem Solving
Teoria da Solução Inventiva de Problemas

## Slide 41
Problema padrão
Meu problema
Segundo a teoria, existem dois grupos de problemas:
  Com soluções conhecidas SOLUÇÃO PADRÃO
  Com soluções desconhecidas SOLUÇÃO INVENTIVA
S O L U Ç Õ E S P A D R Ã O
Solução padrão
Minha solução
x2 - 3 x + 4 - 0
a.x2 + b.x + c = 0
(1/2.a).(-b±(b2-4.ªc))1/2
x = - 4; 1
PROBLEMA TRADICIONAL INÉRCIA PSICOLÓGICA
TIPS / TRIZ

## Slide 42
TIPS / TRIZ
Problema Inventivo - Aquele no qual a sua solução faz gerar outro problema. Por exemplo, o aumento da resistência de um prato faz aumentar o seu peso.
  Solução “não ideal” do problema requer um “trade-off” entre os parâmetros de projeto
  Solução “ideal’ do problema não requer um “trade-off” entre os parâmetros de projeto
  .
  .
Problemas que contém requisitos contraditórios

## Slide 43
TIPS / TRIZ
Problemas com soluções fora do campo de conhecimento
  A busca por uma solução em campos de conhecimento distintos é difícil e complexa, devido a chamada “INÉRCIA PSICOLÓGICA” das pessoas que, tendem a confiar na própria experiência e não pensar fora da sua especialidade
  .
  .
Teoria da Solução de Problemas Inventivos
“VENCER”
INÉRCIA PSICOLÓGICA

## Slide 44: TIPS no Processo de projeto 1/6

## Slide 45: TIPS no Processo de projeto 2/6
Identificar os requisitos de projeto a serem otimizados e conflitantes
  Observar a matriz de correlação do QFD (telhado da casa da qualidade)
Quantificação dos Requisitos do Produto
Requisito do
produto 1 (-)
Requisito do
produto 2 (+)
Contradição entre os requisito de projeto.
Matriz de relacionamento entre
os requisitos dos clientes e
os requisitos do produto
Outros
Requisitos
Requisitos dos clientes
Depende da quantificação de cada requisito do produto

## Slide 46: TIPS no Processo de projeto 3/6
Associar os requisitos em contradição aos parâmetros de engenharia da TIPS
  Considerar os 39 parâmetros de engenharia, levando em conta a similaridade e compatibilidade

## Slide 47: TIPS no Processo de projeto 4/6
Identificar o princípio inventivo da TIPS utilizando a Matriz de Contradição

## Slide 48: TIPS no Processo de projeto 5/6
Com os princípios inventivos identificados, como utilizá-los para obter princípios de solução para as funções do produto?
  Identificar em quais funções do produto podem ser empregados os princípios inventivos
Matriz de relacionamento Função X Requisito a ser otimizado

## Slide 49: TIPS no Processo de projeto 6/6
Com os princípios inventivos identificados, como utilizá-los para obter princípios de solução para as funções do produto?
  Identificar em quais funções do produto podem ser empregados os princípios inventivos
  Gerar princípios de solução na Matriz Morfológica, com base nos princípios inventivos
Aplicação dos
Princípios Inventivos

## Slide 50: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 51: Atividade: Desenvolver alternativas de solução para o produto 1/4
A elaboração de modelos de concepção para o produto consiste na combinação dos princípios de solução individuais para formar os princípios de solução totais para o produto
A Matriz Morfológica permite esta combinação!!!
  Permite ainda analisar as possíveis configurações do produto

## Slide 52: A fase de projeto conceitual
Função Total
Funções parciais
(Campo das funções)
(Campo dos princípios de soluções)
Princípios de Soluções
Princípios de Solução Total
complexo
simples
abstrato
concreto
Projeto Conceitual
decomposição
resolução
composição
complexidade
Especificações
Concepção
Alternativas de solução

## Slide 53: Atividade: Desenvolver alternativas de solução para o produto 2/4
Exemplo: equipamento para a limpeza de mexilhões

## Slide 54: Atividade: Desenvolver alternativas de solução para o produto 3/4
Matriz Morfológica p/ equipamento para a limpeza de mexilhões
Agrupar mexilhões
Agitar mexilhões
Extrair detritos dos mexilhões
Lavar mexilhões
Separar detritos
Guiar água com detritos
Coletar água com detritos
Pegar mexilhões

## Slide 55: Atividade: Desenvolver alternativas de solução para o produto 4/4
Alternativas de solução p/ equipamento para a limpeza de mexilhões
Agrupar mexilhões
Agitar mexilhões
Extrair detritos dos mexilhões
Lavar mexilhões
Separar detritos
Guiar água com detritos
Coletar água com detritos
Pegar mexilhões
3
1
2
5
4
6

## Slide 56
Atividade: Desenvolver alternativas de solução para o produto
Neste momento temos um conjunto de alternativas, descrevendo princípios de solução, ainda num certo nível de abstração, para cada função.
Devemos agora buscar uma descrição das alternativas em termos das formas físicas que serão usadas para suportar os princípios de solução associados as funções
  Isto implica na definição dos SSCs para cada alternativa gerada  (próxima atividade)

## Slide 57: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 58: Informações e tarefas da atividade: Definir arquitetura

## Slide 59: Tarefas da atividade: Definir arquitetura
Identificar Sistemas, Subsistemas e Componentes
  A partir dos princípios de solução em cada alternativa gerada, deve-se buscar-se as soluções físicas possíveis de serem construídas e que formarão os SSCs;
Definir a integração entre os SSCs
  Junto com a definição dos SSCs, são definidas as interfaces entre os mesmos (como serão fixados e posicionados os SSCs)

## Slide 60: Tarefas da atividade: Definir arquitetura
Exemplo de arquitetura de uma alternativa, representada através de seus SSCs e suas interfaces.

## Slide 61: Tarefas da atividade: Definir arquitetura
A arquitetura pode ser classificada em:
Modular
  cada módulo implementa uma ou algumas poucas funções, não existindo o compartilhamento de funções entre dois ou mais módulos; e as interações entre os módulos são bem definidas e fundamentais para a realização da função global do produto.
Integral
  as funções do produto são distribuídas em vários conjuntos de componentes; e as interações entre os componentes são mal definidas.
A decisão depende de fatores tais como: modificações no produto, desempenho, variedade, padronização dos componentes, manufatura e gerenciamento do projeto.

## Slide 62: Modularidade

## Slide 63: Ferramentas auxiliares para a definição de módulos 1/2
Matriz Indicadora de Módulos (MIM)

## Slide 64: Ferramentas auxiliares para a definição de módulos 2/2
Matriz de Interfaces

## Slide 65: Abordagens relacionadas ao Projeto Modular
Desenvolvimento de plataformas de produtos
Máximo compartilhamento de sistemas
Máxima variação funcional
Otimização do ciclo de vida do(s) produto(s)

## Slide 66: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 67: Informações e tarefas da atividade: Analisar os SSCs

## Slide 68: Tarefas da atividade: Analisar os SSCs
Agora que temos os SSCs e as interfaces para cada alternativa, parte-se para:
Identificar e analisar aspectos críticos
  funcionamento, fabricação, montagem, desempenho, qualidade, custos, descarte e outros...
Definir parâmetros principais
  Formas dimensões, propriedades dos materiais, etc...
Obtém-se os modelos de concepção
Descrição aproximada das tecnologias, formas, materiais e um dimensionamento inicial dos SSCs

## Slide 69: Tarefas da atividade: Analisar os SSCs
Exemplo de modelo de concepção
Contém informações razoáveis sobre as formas, materiais, processos que permitem gerar uma BOM inicial

## Slide 70: Conceitos, métodos, técnicas e ferramentas importantes nesta atividade
Seleção de materiais (quadro 7.7)
  A seleção inadequada pode levar à falha de componentes e, também, a custos desnecessários;
  não pode ser feita independentemente do processo de manufatura (este depende de atributos geométricos do produto, tamanho e quantidade a ser manufaturada);
  Elevado número de opções no mercado.
DFX na fase de projeto conceitual (quadro 7.8)
DFM na fase de projeto conceitual (quadro 7.9)
DFA na fase de projeto conceitual (quadro 7.10)

## Slide 71: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 72: Atividade: Definir ergonomia e estética do produto 1/3
A ergonomia trata basicamente da interação entre o produto e as pessoas:
  espaço de trabalho ocupado em torno do produto ;
  como fonte de potência para o produto;
  atuando como um sensor;
  atuando como um controlador
Os fatores humanos estão fortemente relacionados com a qualidade e segurança do produto
Problemas de ergonomia podem afetar o sistema de manufatura:
  fragilidade e peso dos componentes, elementos de fixação, superfícies, acessibilidade, identificação e diferenciação de componentes

## Slide 73: Atividade: Definir ergonomia e estética do produto 2/3
Recomendações para um projeto adequado p/ ergonomia:
  Adequar o produto às características físicas e ao conhecimento do usuário;
  Simplificar e reduzir as tarefas necessárias para a operação do produto;
  Prever os possíveis erros humanos, implementar restrições para prevenir ações incorretas por parte do usuário, informar ao usuário que determinados modos de operação foram selecionados;
  Considerar a idade, gênero, alcance, destreza, força e visão dos usuários.

## Slide 74: Atividade: Definir ergonomia e estética do produto 3/3
A estética do produto é fundamental !!!!
  atrai o consumidor para a compra, despertando o sentido visual e o desejo da aquisição;
  está ligada ao que o consumidor percebe, do ponto de vista da aparência (configuração das formas, das superfícies e das cores e aspectos relacionados à beleza;
Principais atributos estéticos:
  Estilo
  Simbolismo
  Semântica
Ver quadro 7.12 - Design

## Slide 75: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 76: Atividade: Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento
Envolver fornecedores no PDP melhora do desempenho deste processo em termos de produtividade, velocidade e qualidade do produto.
Aspectos importantes na definição dos fornecedores:
  Perfil da empresa
  Gerenciamento
  Meio ambiente
  Qualidade
  Logística
  Pós-mercado
  Competência
  Desenvolvimento de produto
  Produtividade
  Compras

## Slide 77: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o Plano da fase de Projeto Conceitual
Modelar funcionalmente
Desenvolver princípios de soluções para as funções
Desenvolver alternativas de solução
Definir arquitetura
Analisar os SSCs
Definir ergonomia e estética
Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento
Selecionar concepções alternativas
Definir plano macro de processo Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar a fase
Aprovar a fase
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 78: Informações e tarefas da atividade: Selecionar a concepção do produto

## Slide 79: Atividade: Selecionar a concepção do produto 1/4
Como escolher, dentre as concepções geradas pelas atividades anteriores, o melhor conceito?
Como avaliar concepções que possuem ainda poucos detalhes e não podem ser mensuradas?
Deve-se detalhar cada concepção para comparar parâmetros com especificações-meta?
Como obter justificativas para descartar concepções que não são adequados?
MÉTODOS E
PROCEDIMENTOS
SISTEMÁTICOS
PRINCIPAL DIFICULDADE:
INFORMAÇÕES LIMITADAS E ABSTRATAS

## Slide 80: Atividade: Selecionar a concepção do produto 2/4
Matriz de Decisão
Critérios podem ser Especificações-meta ou Requisitos dos clientes
+
-
+
-
-
+
-
S
Melhor que a referência
Pior que a referência
Igual a referência

## Slide 81: Atividade: Selecionar a concepção do produto 3/4
Matriz de Decisão com peso
Critérios podem ser Especificações-meta ou Requisitos dos clientes
+
-
+
-
-
+
-
S
Melhor que a referência + 1
Pior que a referência - 1
Igual a referência “0”

## Slide 82: Atividade: Selecionar a concepção do produto 4/4
Testes durante a seleção de concepções

## Slide 83
Desenho Manual
Protótipo Físico
Teste e
Reprojeto
Evolução do Desenvolvimento de Produto (passado)
Hardware
Desenvolvimento do Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
This slide speaks of the Product Development which is hardware based and is time consuming due to the need to of building physical prototypes to move the design process forward. The process of building and doing physical testing to understand product problems and determine design changes usually requires numerous iterations.
You should bring out that the process is one directional, costly, and time consuming.

## Slide 84
3D
CAD
Mock-up Digital
Prototipagem Funcional
Virtual
Desenvolvimento Virtual do Produto
Evolução do Desenvolvimento de Produto (futuro)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
This slide speaks of Virtual Product Development which is digital based and is virtual. The AVI’s show simulations of physical tests. VPD does not claim that physical prototypes are not needed. On the contrary, physical prototypes are used to validate the virtual design. The process of virtual designing and testing to understand product functionality and problems usually requires numerous iterations. Using digital models greatly saves times, increases quality, and allows for greater product innovation.
You should bring out that the process is bi-directional.

## Slide 85: Processo de Projeto Conceitual
Trade-off Studies
Data Management
Detailed CAD&CAE
Design Parameters
Parametric CAD
Automated CAE Model
Functional Analysis
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Slide 3 in a series of 3:
This is a support slide for the previous slide.
Discuss the build up on this slide. The focused on “automating processes” as shown for conceptual design but this could apply to detailed design and analysis.
See the Key points from the previous slide:

## Slide 86: Atividade: Definir plano macro de processo
Objetivo: levantar os possíveis processos de fabricação e ferramental envolvido para a manufatura dos SSCs.
As grandes categorias de métodos de processa-mento de materiais:
  Fundição;
  Conformação e moldagem;
  Usinagem;
  União;
  Operações de acabamento;

## Slide 87: Atividade: Definir plano macro de processo
A seleção dos processos de manufatura deve levar em conta atributos tais como:
  condições superficiais,
  precisão dimensional,
  forma e sua complexidade,
  taxa de produção,
  custos e tamanhos.

## Slide 88: Processos de manufatura e seus atributos

## Slide 89
Adequacidade de materiais e processos de manufatura
E – excelente
B – bom
R – raramente usado

## Slide 90: Efeito do processo de manufatura sobre a geometria
a) Conceito original
b) Fundição
c) Metalurgia do pó
d) Forjamento
e) Soldagem
f) Fresamento
g) Dobramento de chapas

## Slide 91: Síntese do que foi visto
Atividades e Informações
Conceitos e ferramentas
Principais resultados
Próxima fase
Apresentações complementares
Métodos de Criatividade
TRIZ
DFX

## Slide 92: Informações principais e dependências entre as atividades da fase de Projeto Conceitual

## Slide 93: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Modelagem funcional
Métodos de criatividade (quadros 7.4 e 7.5)
Projeto Modular (quadro 7.6)
Seleção de concepções
Seleção de materiais (quadro 7.7)
Princípios e recomendações para o DFM (quadro 7.9)
Princípios e recomendações para o DFA (quadro 7.10)

## Slide 94: Principais resultados das fases
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Este slide está mais complicado. Os termos dos resultados não estão tão coerentes. O Daniel fez uma proposta de definição dos termos dentro da fase sob a responsabilidade dele. Como falei, deveríamos começar com a definição dos termos resultantes das fases (como proposta do Toledo em 2002).
Coloquem aqui as criticas de vocês..

## Slide 95: Próxima fase: projeto detalhado
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Algumas atividades de fases subseqüentes podem ocorrer em paralelo