## Slide 1
Preparação da produção
(Capítulo 9)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização do planejamento estratégico dos produtos
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto

## Slide 3: Objetivos do capítulo
Diferenciar a preparação da produção e o lançamento do produto, que ocorrem após a fase de projeto detalhado
Mostrar como colocar a cadeia de suprimentos em condições de produzir o que foi desenvolvido e de rodar a produção piloto
Apresentar outros processos de negócio que precisam ser desenvolvidos / especificados para se iniciar a produção
Explicar o que é a produção enxuta (lean production)
Diferenciar a certificação do produto das homologações que ocorreram anteriormente, e entender por que ela tem de ocorrer na fase de preparação da produção
Especificar como qualificar as pessoas, que estarão envolvidas com o produto ao longo de seu ciclo de vida

## Slide 4: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 5: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Análise dos sistemas de medição (MSA – measurement system analysis) – quadro 9.1
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo – quadro 9.2
Lean production (produção enxuta) – quadro 9.3

## Slide 6: Diferenciação entre preparação da produção e lançamento do produto
Processo de Produção
Logística com fornecedores
Processo de Manutenção
Vendas e Distribuição
Suporte ao cliente
Campanhas de marketing
Produto
Mercado
Produção
Preparação da Produção
Lançamento do Produto
ESCOPO
(Cadeia de Suprimentos)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Explicar que ambas as fases cuidam da cadeia de suprimentos e do mercado A fase de preparação da produção do ponto de vista interno e o lançamento do produto do ponto de vista externo As fases tradicionalmente conhecidas como desenvolvimento de produtos terminam com a fase anterior de projeto detalhado, na qual foram definidos os processos de fabricação e as especificações dos recursos de fabricação (máquinas, equipamentos e ferramental) Quando necessário, novas instalações foram projetadas naquela fase Nela, os protótipos foram produzidos e testados, e assim o produto foi homologado, ou seja, ele atendeu aos requisitos anteriormente definidos Leia página 394

## Slide 7: Objetivos da fase de preparação da produção
Garantir que a empresa (na verdade, a cadeia de suprimentos total, ou seja, a empresa e todos parceiros de fornecimento) consiga produzir produtos no volume definido na Declaração de Escopo do Projeto, com as mesmas qualidades do protótipo e que também atendam aos requisitos dos seus clientes durante o ciclo de vida do produto
Colocar toda a estrutura produtiva em movimento (grande parte dela já deve ter sido definida nas fases anteriores)
Realizar e ajustar os planos e especificações definidas nas fases anteriores

## Slide 8: Exemplos de recursos
Dispositivos especiais
Ferramentas especiais
Máquinas
Instalações
Fábricas
X
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 9: Casos alternativos de produção a serem considerados nesta fase de preparação da produção
produção realizada em uma nova instalação, com novos equipamentos
produção realizada em instalações existentes, com novos equipamentos
produção realizada em instalações e equipamentos existentes, exigindo-se o compartilhamento desses equipamentos com produtos existentes
X

## Slide 10: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Preparação da Produção
Obter recursos de fabricação
Planejar Produção Piloto
Receber e instalar recursos
Produzir Lote Piloto
Homologar Processo
Otimizar produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de manutenção
Desenvolver processo de produção
Ensinar Pessoal
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Preparação da Produção
Especificações Finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec Proc de Produção Espec Proc Manutenção
Capacitação de pessoal
Espec Proc: Especificação do Processo (de negócio)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 11: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 12: Obter recursos de fabricação
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
Inicia-se bem antes da fase de preparação da produção (risco !!!)
Pode-se necessitar de mudança de lay-out
Na maior parte das empresas os recursos são comprados
Deve-se trabalhar de forma integrada com compras
Os recursos podem definir a vantagem competitiva do produto
(exemplo: máquinas especiais para a fabricação completa do produto)

## Slide 13: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 14: Planejar produção piloto
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
Integração entre planejamento de projeto e planejamento de produção
caso mais simples
equipamentos devem estar em operação
projeto de fábrica implementado a tempo
2 opções:
  linha nova na área
  usar equipamentos existentes
compatibilizar a disponi-bilidade do equipamento com a necessidade de homologação
adaptar o lay out atual se necessário
dificuldade de parar a produção atual para homologar
mas deve ter capacidade
qual o plano de processo a ser usado?
planos de medição e inspeção disponíveis
Planejar antes do término da fase anterior é uma boa prática

## Slide 15: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 16: Receber e instalar recursos
Receber de fornecedor parceiro
  mais fácil
  fornecedor deve estar certificado
  projeto, fabricação e inspeção são de responsabilidade do fornecedor
Receber de fornecedor comum
  caso tradicional
Sempre ocorre a aprovação formal
  mas aprovação final só após lote piloto
  avaliar impacto do recurso (tempo de liberação / qualidade inicial)
Tarefas:
  conferir dados fiscais e completude das partes
  montar e instalar
  testar recurso
  aprovar recurso (entre outro instrumentos de medição e inspeção)
Notes: Vide discussao tópico 94 página 399

## Slide 17: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 18: Produzir lote piloto
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
Realizar o que foi planejado
Nesses dois casos, inserir o lote piloto na programação atual
Mesmo que a produção se inicie em outros equipamentos, aqueles utilizados para a produção final precisam ser homologados para o novo produto
O processo de planejamento de produção não precisa estar definido ainda, mas no final desta fase sim

## Slide 19: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 20: Homologar o processo
Tarefas:
  Avaliar lote piloto
  Avaliar meios de medição
  Avaliar capabilidade de processo
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo (CEP)

## Slide 21: Homologar o processo: Avaliar lote piloto
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Homologar produto
Homologar processo
na fase de projeto detalhado
com base no protótipo
aprovar a funcionalidade
avaliar os parâmetros críticos
atender aos requisitos
meios produtivos definitivos
mesmos critérios de aprovação
testes não exaustivos
sem ensaios (na maioria das vezes)
avaliação do produto aprova os recursos

## Slide 22: Homologar o processo: Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Objetivo do MAS:
aferir um sistema de aquisição de dados
  essencial para se aprovar as especificações dos componentes produzidos, ou seja,
  verificar se as grandezas medidas são as mesmas das contidas nos seus desenhos
Dispositivo de Medição: qualquer dispositivo usado para obter medidas
Sistema de Medição: conjunto de operações, procedimentos, dispositivos de medição e outros equipamentos, software e pessoal usado para atribuir um valor à característica que está sendo medida
(Quadro 91)

## Slide 23: Homologar o processo: Análise dos Sistemas de Medição: Tipos de variação
Tendência
Média Observada - Valor da Referência
Repetitividade
Variação do sistema de medida
Reprodutividade
Variação na média por diferentes operadores (mesmo dispositivo)
Estabilidade
t1
t2
Variação devido ao tempo
Linearidade
V Ref
V Médio
Diferença ao longo da faixa de operação
R&R do instrumento / dispositivo de medição

## Slide 24: Homologar o processo: Análise dos Sistemas de Medição: Método MSA
1 Selecionar as características a serem medidas
2 Selecionar os tipos de instrumentos de medição
3 Selecionar operadores e treinar pessoal
4 Selecionar o método estatístico
5 Realizar os experimentos (medições) e analisar os dados
6 Aprovar os instrumentos
7 Criar folhas de Controle Estatístico de Processo (CEP)
(Quadro 91)

## Slide 25: Fórmulas básicas de Cp e Cpk
LIE
LSE
LIE: limite inferior especificado
LSE: limite superior especificado
CPk= Min (CPS CPI)

## Slide 26: Etapas básicas para a medição de Capabilidade de Processo
Verificação do Controle Estatístico do Processo: nesta etapa, são preparados os gráficos de controle para a coleta de dados
  Preparação
    estabelecer um ambiente apropriado para a ação
    definir processo
    determinar características a serem controladas
    definir sistema de medição
    minimizar a variação desnecessária
  Coleta de dados
  Calcular os limites de controle
  Interpretação da capabilidade do processo
Avaliação dos Índices

## Slide 27: Homologar o processo: tarefas realizadas
Tarefas:
  Avaliar lote piloto
  Avaliar meios de medição
  Avaliar capabilidade de processo
Consigo produzir em série com a mesma qualidade que o protótipo?
Qual a diferença entre homologar o processo e o produto?
Análise dos Sistemas de Medição (MSA — Measurement System Analysis)
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo (CEP)

## Slide 28: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 29: Otimizar a produção
Produzir
Lote Piloto
Homologar
Processo
Otimizar
produ
ç
ão
Produzir
Lote Piloto
Homologar
Processo
Otimizar
produ
ç
ão
a otimização pode ocorrer ou não, mas na prática sempre acontecem otimizações
Dois tipos de otimizações:
  controladas (pelo processo de Gerenciamento de Mudanças de Engenharia – capítulo 13)
  não-controladas (mais simples)
Deve-se tornar a produção enxuta >>>>
Notes: Discutir os exemplos do livro sobre tipos de otimizacoes (tópico 97 página 405)

## Slide 30: Princípios da produção enxuta (lean production) – quadro 93
determinar o valor por produto específico
identificar a cadeia de valor para cada produto
fazer o valor fluir sem interrupções
deixar com que o cliente “puxe” o valor do produto conforme suas necessidades
buscar a perfeição na aplicação dos princípios anteriores

## Slide 31: Exemplos de técnicas da produção enxuta (lean production) – quadro 93
mapeamento do fluxo de valor
processo de produção altamente flexível e capaz, que utilizando-se de um layout celular
just-in-time (controle kanban)
fluxo contínuo de produção, de acordo com o takt-time (tempo para sincronizar / balancear a produção com a demanda)
kaisen (melhoramento contínuo)
muda (eliminação de desperdícios)
troca rápida de ferramentas
manutenção preventiva
intensa limpeza e organização
poka-yoke para prevenir falhas em troca de ferramentas e dispositivos
empregados qualificados, capazes de multi-tarefas

## Slide 32: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 33: Certificar Produto
avaliar as exigências de regulamentação
submeter ao cliente o processo de aprovação
avaliar os serviços associados ao produto
obter a documentação para a certificação
a certificação pode ocorrer desde a fase de projeto informacional
na homologação do produto (projeto detalhado), pode ter ocorrido a primeira certificação, se ela foi exigida pelo órgão regulamentador
serviços associados ao produto também são certificados
por que não incorporar, nos nossos procedimentos de homologação, as exigências de certificação?
não devemos esquecer da documentação para certificação
Tarefas
Melhores práticas

## Slide 34: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 35: Desenvolver processo de produção
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
É a especificação de como vamos administrar a produção
Nesta atividade, definimos como planejar, programar e controlar a produção
desenho de um novo processo
não necessariamente usa o processo de produção existente
normalmente adota-se o processo existente
conforme o resultado da otimização, muda-se o processo de planejamento e controle da produção (exemplo, mudança para controle por kanban)
avaliar como está o relacionamento com os parceiros e a logística

## Slide 36: Desenvolver processo de manutenção
X
Nova instalação
Mudar instalação
Instalação existente
Preocupa-se com os aspectos gerenciais
Definição da política e os procedimentos de manutenção (e sistemas)
desenho de um novo processo
normalmente adota-se o processo existente
Tipos de manutenção:
  preventiva
  preditiva
  corretiva
Atualmente adota-se o Total Productive Maintenance (TPM) ou Manutenção Produtiva Total junto com o conceito de 5S
Delegar para os operadores faz com que se sentiam “responsáveis”
Notes: Discutir os exemplos do livro, explicar o que é 5S Lembrar também o quadro 82 sobre manutenabilidade dentro da confiabilidade !!!

## Slide 37: Responsáveis pelo desenho do processo
Quem especifica os processos de produção e manutenção não é necessariamente o time de desenvolvimento de produto,
mas deve existir uma boa comunicação entre eles e os responsáveis pelo desenho do processo de negócio
Ou seja, faz parte do processo de desenvolvimento de produtos

## Slide 38: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 39: Condição ideal
Todas as pessoas envolvidas nos processos produtivos devem estar qualificadas
X

## Slide 40: Ensinar Pessoal: Tarefas
mapear as competências necessárias
definir os cursos de treinamento
contratar instrutores
desenvolver cursos
desenvolver instrutores
treinar pessoal
avaliar pessoal
certificar o pessoal
montar cursos contínuos

## Slide 41: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 42: Atividade genérica: monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar mudanças nas condições do mercado, características técnicas do produto, indicadores de desempenho do projeto (prazos e custos)
Avaliar impacto dessas mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar o custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as necessidades de investimentos
Atualizar as receitas futuras
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular os novos indicadores financeiros
Analisar as novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 43: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 44: Atividade genérica: avaliar fase
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar o estudo da viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para o time de avaliação
Auto-avaliação
time de
desenvolvimento
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de avaliar a fase no tópico 3.4.

## Slide 45: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Os critérios iniciais dessa fase estão na tabela 6.2 (página 232), mas devem ser complementados pelo time de desenvolvimento e demais interessados na fase de planejamento do projeto e também durante o gate anterior. Leia discussão na página 75 (critérios de avaliação).

## Slide 46: Atividade genérica: aprovar fase
Avaliar o relatório da auto-avaliação e discuti-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
Aplicar os critérios de avaliação e tomar a decisão
Preparar relatório
Definir ações corretivas
cancelar
congelar
redirecionar
aprovar
Analisar risco
Melhorar processo de gate
Ajustar critérios próxima fase
time de
desenvolvimento
time de avaliação
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
O conceito de revisão de fases é apresentado pelo tópico 2.7. A atividade de aprovar a fase no tópico 3.5.

## Slide 47: Processo da sistemática de gates: avaliar fase
Projeto do produto ABC
Definição de critérios para próximo gate
Definição de critérios para próximo gate
Aprovar
gate
Auto-avaliação
critérios
time de
desenvolvimento
relatório
+
time de avaliação
Fase
gate anterior
gate atual
Modelo de referência
“catálogo” de critérios
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 48: Sumário do capítulo – atividades da fase
Obter recursos de fabricação
Planejar produção piloto
Receber e instalar recursos
Produzir lote piloto
Homologar o processo
Otimizar a produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de produção e manutenção
Ensinar Pessoal
Monitorar viabilidade econômico-financeira
Avaliar e aprovar Fase: Liberação da Produção
Documentar as decisões tomadas e lições aprendidas

## Slide 49: Sumário do capítulo – atividades da fase
Atualizar o plano do projeto detalhado
Criar e detalhar itens e documentos
Decidir fazer ou comprar SSCs
Desenvolver fornecedores
Planejar processo de fabricação e montagem
Projetar recursos de fabricação
Avaliar itens e documentos
Otimizar produto e processo
Criar material de suporte do produto
Projetar embalagem
Planejar fim de vida de produto
Testar e homologar produto
Enviar documentação do produto a parceiros
Monitorar a viabilidade econômica do produto
Avaliar, aprovar fase e documentar lições aprendidas

## Slide 50: Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Fontes de melhorias
Se não formalizar, estruturar e sistematizar, pode-se perder a memória e repetir erros do passado
Simples de registrar, difícil de analisar e aprender
Registrar a todo o momento
Momento formal para garantir documentação, logo após o gate
Não existe um conjunto de tarefas específicas
Hoje existem sistemas que analisam, classificam e ajudam a recuperar informações não estruturadas
Importante (essencial) praticar a gestão do conhecimento, pois só sistemas não garantem
Notes: Conteúdo do capítulo 3.6 (página 112), mas só pode ocorrer se associada à prática da gestão do conhecimento discutida no capítulo 2.12 (página 88)

## Slide 51: Síntese do que foi visto
Atividades e Informações
Conceitos e ferramentas
Principais resultados
Próxima fase

## Slide 52: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Preparação da Produção
Obter recursos de fabricação
Planejar Produção Piloto
Receber e instalar recursos
Produzir Lote Piloto
Homologar Processo
Otimizar produção
Certificar Produto
Desenvolver processo de manutenção
Desenvolver processo de produção
Ensinar Pessoal
Normalmente começam a acontecer antes desta fase
Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas
Monitorar viabilidade econômica
Avaliar Fase
Aprovar Fase
Preparação da Produção
Especificações Finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Liberação da Produção
Documentos homologação
Espec Proc de Produção Espec Proc Manutenção
Capacitação de pessoal
Espec Proc: Especificação do Processo (de negócio)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 53: Sumário do capítulo – conceitos e ferramentas (quadros)
Análise dos sistemas de medição (MSA – measurement system analysis) – quadro 9.1
Indicadores de Capabilidade de Processo e Controle Estatístico do Processo – quadro 9.2
Lean production (produção enxuta) – quadro 9.3

## Slide 54: Principais resultados das fases
Especificações finais
Protótipo funcional
Projeto dos recursos
Plano de fim de vida
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Liberação da Produção
Documentos de homologação
Espec Proc de Produção
Espec Proc Manutenção
Capacitação de pessoal
Protótipo aprovado
Produto homologado
Lote piloto aprovado
Processo homologado
Produto certificado
Descrição do Produto no Portfólio
Especificações
Meta
Concepção
do Produto
Requisitos com valores meta
Informações adicionais qualitativas
Plano do
projeto
Escopo do Projeto
Escopo do Produto
(conceito)
Atividades
Pessoal
Prazos
Orçamento Recursos
Qualidade
Riscos
Indicadores
Arquitetura Produto
Alternativas de Solução
Lista SSCs principais
Especificações iniciais dos SSCs
Desenhos iniciais
Plano macro processo
Especificações dos SSCs
BOM final
Desenhos finais com tolerâncias
Planos de Processo
Projeto de embalagem
Material de suporte do produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Este slide está mais complicado Os termos dos resultados não estão tão coerentes O Daniel fez uma proposta de definição dos termos dentro da fase sob a responsabilidade dele Como falei, deveríamos começar com a definição dos termos resultantes das fases (como proposta do Toledo em 2002)
Coloquem aqui as criticas de vocês

## Slide 55: Próxima fase: lançamento do produto
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>