## Slide 1
Descontinuar produto
(Capítulo 12)
Henrique Rozenfeld
Fernando Antônio Forcellini
Daniel Capaldo Amaral
José Carlos Toledo
Sergio Luis da Silva
Dário Henrique Alliprandini
Régis Kovacs Scalice

## Slide 2: Localização do descontinuar produto no contexto do PDP
Melhoria do processo de desenvolvimento de produtos
Gerenciamento de mudanças de engenharia
Processos
de apoio
Desenvolvimento
Projeto
Detalhado
Projeto
Conceitual
Projeto
Informacional
Lançamento
do Produto
Preparação
Produção
Planejamento
Projeto
Pós
Pré
Planejamento
Estratégico dos Produtos
Descontinuar
Produto
Acompanhar
Produto/
Processo
Gates >>
Processo de Desenvolvimento de Produto
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 3: Objetivos do capítulo
Definir o momento de início das atividades de descontinuidade do produto no contexto do ciclo de vida do produto
Mostrar quais são os eventos importantes da fase “Descontinuar o produto”
Conhecer as principais informações e atividades da fase
Entender como considerar os aspectos relacionados ao meio ambiente nas atividades de descontinuidade do produto
Conhecer as principais decisões que ocorrem na fase
Entender a importância da avaliação do encerramento de um projeto de desenvolvimento

## Slide 4: Posicionamento da fase de descontinuidade do produto em relação ao ciclo de vida do produto
vida de um produto junto ao cliente
Receber o produto de volta:
reutilizar
remanufaturar
reciclar
descartar
Liberação
da produção
Fim da vida
Início:
1a idéia
Final da produção
Desenvolvimento
Pós
Pré
Ciclo de vida do produto
Volume de vendas
período de produção
período de assistência técnica / atendimento ao cliente / Acompanhar o produto
Descontinuar o produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
compra do produto pelo cliente
1a devolução do produto pelo cliente
Preparar para retirar

## Slide 5: Considerações importantes sobre a fase descontinuidade do produto 1/2
Essa fase não se inicia somente após o fechamento da fase anterior (acompanhar produto e processo).
Normalmente, uma empresa deve estar preparada para executar o plano de fim de vida do produto logo após o término da fase de lançamento do produto.
O início efetivo da descontinuidade de produtos produzidos e vendidos acontece a partir da primeira devolução do produto por um cliente.

## Slide 6: Considerações importantes sobre a fase descontinuidade do produto 2/2
A vida útil de um produto varia em função das condições de seu uso pelo cliente, caracterizando o longo período que pode acontecer entre a primeira devolução e o que poderia ser considerada a última devolução.
O final da fase é marcado pela finalização do suporte ao cliente, quando restaria somente a atividade de receber os produtos devolvidos pelos clientes.
As decisões tomadas nessa fase são efetuadas pelo time de acompanhamento.

## Slide 7: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Descontinuar Produto
Descontinuar o Produto
Relatório de auditoria pós-projeto
Análise crítica do desempenho geral do produto
Relação das lições aprendidas
Plano do projeto
Estratégias de produto/mercado
Plano de fim de vida
Solicitação de descontinuidade do produto do mercado
Plano de descontinuidade do produto
Relatório de retirada do produto
Avaliação geral e encerramento do projeto
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto

## Slide 8: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 9: Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Dada a meta temporal para a vida do produto, estabelecida no plano inicial do projeto, a presente atividade realiza uma análise sobre a descontinuidade do produto;
Essa análise inclui uma reflexão sobre as implicações em termos econômicos, de fornecimento de peças de reposição, imagem da empresa, produtos substitutos, participação no mercado, impacto no meio ambiente, etc;
Os resultados da análise de impacto devem gerar as ações e providências necessárias para que a retirada do produto do mercado atenda rigorosamente às questões ambientais. (quadro 12.1)

## Slide 10: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 11: Planejar a descontinuidade do produto
Elaboração de um plano para a realização de todos os passos que, quando efetivados, garantirão que o produto seja descontinuado e todas as pendências, resolvidas, permitindo que o produto seja formalmente encerrado;
Deve-se garantir que tanto fatores internos (novos projetos, lições aprendidas, estoques de itens, implicações para produção, implicações econômicas, entre outros) quanto externos (assistência técnica, meio ambiente, legislação, peças de reposição, imagem da empresa, concorrência, etc) sejam levados em conta no planejamento.

## Slide 12: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 13: Preparar o recebimento do produto
No caso de descarte, a empresa deve se responsabilizar por esse passivo ambiental;
Quando o produto for desmontado, é nesta atividade que se coloca em funcionamento a linha de desmontagem e a logística de recolhimento;
Se as partes do produto puderem ser recicladas após a desmontagem, deve-se prever nesta atividade a logística bem como as demais operações da reciclagem;
Previsões de reaproveitamento do produto bem como de remanufatura de algumas de suas partes, são realizadas neste momento.

## Slide 14: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 15: Acompanhar o recebimento do produto
Esta atividade tem início com a primeira devolução de produto. Seu término seria a devolução do último produto. Sabendo que isso é uma tarefa para um tempo indeterminado e de difícil controle, a empresa pode determinar um percentual mínimo de recebimento para que o projeto possa ser considerado encerrado no âmbito de sua macro-fase de pós-desenvolvimento.
Esta atividade tem uma importância muito grande por ter ligação com aspectos relacionados ao meio ambiente.

## Slide 16: Ecodesign e Design for Environment (DFE) (quadro 12.2)
Compreende o exame sistemático, durante todas as fases do PDP, desde seu início, dos aspectos relacionados à proteção ambiental e à saúde humana;
Deve-se avaliar os materiais a serem utilizados, o desempenho ambiental no processo de fabricação, a manutenção do produto, logística reversa (dentro da fase de descontinuar o produto), reutilização, desmontagem, remanufatura, reciclagem e disposição final;
Divide-se em vários DFx, como: Disassembly, Sustainability, Chronic risk reduction, Accident prevention, etc.

## Slide 17: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 18: Descontinuar a produção
Encerramento da fabricação do produto, mantendo somente a fabricação de peças de reposição;
Vários aspectos devem ser considerados nesse encerramento, desde a quantidade de material existente para a fabricação do produto, contratos com fornecedores específicos e capacidade do sistema de produção até a disponibilidade da mão-de-obra;
Os resultados da realização desta atividade devem ser registrados, e deverão ser apreciados na atividade de avaliação geral e encerramento do projeto.

## Slide 19: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 20: Finalizar suporte ao produto
A finalização desse suporte significa encerrar a fabricação de peças de reposição e não realizar atendimento de assistência técnica;
Esta atividade envolve decisões complexas, pois todas as operações relacionadas ao produto são efetivamente encerradas;
Pelos impactos que pode ter na imagem da empresa, deve ter suas implicações rigorosamente analisadas pelo time de acompanhamento

## Slide 21: Sumário do capítulo – atividades da fase
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Avaliação geral de encerramento do projeto

## Slide 22: Avaliação geral de encerramento do projeto
Uma reunião geral e final é realizada com o objetivo de realizar uma análise crítica de todo o projeto, esclarecendo e uniformizando para todos os participantes o entendimento do produto/projeto perante a visão integrada do PDP;
Os resultados dessa reunião devem ser registrados e anexados ao documento de solicitação formal de fechamento do projeto;
Considerando que o desenvolvimento foi encerrado na atividade de registrar as lições aprendidas na última fase da macro-fase anterior: o lançamento do produto, esta atividade do pós-desenvolvimento encerra o ciclo de vida do produto.

## Slide 23: Síntese do que foi visto
Um produto é descontinuado quando não apresenta mais vantagens e importância do ponto de vista econômico (volume de vendas, contribuição para o lucro, crescimento da empresa, etc) ou estratégico (vantagem competitiva, participação no mercado, imagem da marca, etc).
A fase de descontinuidade pode ser sintetizada em três eventos fundamentais:
O recebimento do produto de volta;
A descontinuidade da produção;
A finalização do suporte ao produto.

## Slide 24: Informações principais e dependência entre as atividades da fase de Descontinuar Produto
Descontinuar o Produto
Relatório de auditoria pós-projeto
Análise crítica do desempenho geral do produto
Relação das lições aprendidas
Plano do projeto
Estratégias de produto/mercado
Plano de fim de vida
Solicitação de descontinuidade do produto do mercado
Plano de descontinuidade do produto
Relatório de retirada do produto
Avaliação geral e encerramento do projeto
Analisar e aprovar descontinuidade do produto
Planejar a descontinuidade do produto
Descontinuar a produção
Finalizar suporte ao produto
Preparar o recebimento do produto
Acompanhar o recebimento do produto

## Slide 25: Principais resultados da fase
Plano de descontinuidade do produto
Relatório de retirada do produto
Identificação de problemas com produtos gerados por clientes que devolvem o produto
Garantia da adequação efetiva das atividades de descontinuidade e devolução do produto aos aspectos ambientais
Garantia de uma descontinuidade cadenciada com o desempenho do produto no mercado